## Slide 1
昇腾 950 / HCCL
PReCCL 式运行时拥塞检测 与数据切分方案
AI CPU 模式为主：不换算法，只在算法拍边界改 tile→VT。检测在 L2 poll，切分在拍间 L2 Allocator。
L2 检测 stall
拍间改切分
下一拍生效
时序图源文件 docs/figures/*.mmd *.svg
技术方案 | 2026-09 | 对应 docs/ascend950_preccl_design.md

## Slide 2
Executive
结论：同一次 AllReduce 内，拍 i 检测，拍 i+1 生效
2
改什么
只改下一拍各 VT 的连续 Tile 份额 慢 VT 尾部划给快 VT 总字节守恒
不改什么
HCCL_ALGO / Ring 邻居 / HD 对端序列 拍数、VT↔Jetty、已发 WQE 算法边与角色
在哪一层改
检测：L2 AI CPU poll stall 改表：拍间 L2 Allocator 生效：下一拍 L2 再下 WQE L0/L1 本集体不写表
AI CPU 拍循环插入点
for step in 0 .. S-1: 按当前 tile→VT 给本拍各 VT 下 WQE # L2→L6 传数 等本拍全部 CQE，记 stall # 同拍内不改表 用本拍 stall 算下一拍切分 # 唯一调整点

## Slide 3
Modes
两种展开模式：检测与切分对象不同
3
AI CPU / AICPU_TS 默认
编排者：片上 AI CPU → STARS VT = 并发上下文 = 1 Jetty UB 4～8 VT，UBoE 4 VT stall 记在 AI CPU poll 主战场：UBoE、大消息、回退、拍内切分
CCU_SCHED 显式打开
编排者：CCU → UB WQE VT = CCU Mission = 1 Jetty UB 8～16 VT，不用 CcuBuffer 大 Reduce 会回退 AI CPU 拍边界不一定暴露，逐拍切分后做
禁止把两种 stall 计数直接比。T_hat 公式相同，必须用本模式自己的 poll 标定。
• 硬约束：VT = 一条可独立等待的 FIFO（Jetty / Transport Channel），禁止一条上下文喷多 Jetty
• CCU_MS / AIV / DeepEP P2P 不做动态切分；950PR 的 L2 只允许 IO Die 转发，禁止 HBM 中继

## Slide 4
Layers
AI CPU 七层：上面编排，下面传数
4
L0
Host 控制面
本集体不写表；跨集体才跑 Allocator
L1
HCCL API / AIC
整次集体 Commit 一次、Wait 一次
L2
AI CPU 编排面
按拍循环 / poll stall / 拍间改 tile→VT
L3
STARS 调度面
每拍每 VT 一条 TS 任务
L4
URMA 传输面
Jetty k FIFO，已发 WQE 不改绑
L5
网络面
Channel k → UB Port 或 UBoE
L6
本拍对端
同 VT 收齐；尾包对齐下一拍长度表
热路径 L2→L6；切分只发生在黄块的 L2。L0 不在拍间。

## Slide 5
Binding
对象模型：一条 VT 一条 Jetty
5
硬绑定
VT = AI CPU 并发上下文 = URMA Jetty = 1 条 Transport Channel
UB 域
4～8 VT 4 个 Port 组 × 至多 2 Channel 同组必须是独立 FIFO
UBoE 域
4 VT = 2×400G × 2 Jetty 不同 UDP 源端口做 ECMP 熵 最像 NCCL channel=QP
切分单位
用户 buffer → rank 块 → Tile → 恰好一个 VT Tile：UB 1～4MB，UBoE 128～512KB 迁徙只迁尾部连续区间
检测主信号
sq_stall / cq_stall / bytes_done 进 T_hat stream_stall 只辅信号，单独涨则冻权重 T_hat = alpha + bytes_remain / B_hat

## Slide 6
Artifacts
时序图文件：源文件与幻灯片对应
6
目录 docs/figures/
图 A
a_component_layers.mmd / .svg
七层组件与控制/数据边
图 D1
d1_hop_layers.mmd / .svg
三拍 × 七层（拍 i / 拍间 / 拍 i+1）
图 D2
d2_hop_sequence.mmd / .svg
同一次 AllReduce 内完整拍间时序
图 C
c_epoch_sequence.mmd / .svg
跨集体对照：Wait 后 L0 改表
后面三页把 D2 按时序拆成拍 i / 拍间 / 拍 i+1，层次与源文件一致。
• 设计正文：docs/ascend950_preccl_design.md 第 3.5 / 3.6 节
• 重生成本 PPT：python3 tools/generate_ascend950_preccl_ppt.py

## Slide 7
Sequence / docs/figures/d2_hop_sequence.mmd
图 D2-1 算法拍 i：L2→L6 只用 tile→VT_i
7
框架
L0 Host
L1 AIC
L2 AI CPU
L3 STARS
L4 Jetty
L5 网络
L6 对端
算法图冻结：谁在哪一拍跟谁说话不改 L0 本集体不再写表
Commit（整次集体只一次）
按原算法挂本拍 chunk
每 VT 一条 TS 任务
doorbell SQE
Transport Channel k
本拍数据
Notify
CQE
本拍该 VT 完成
poll stall，已发 WQE 不改
蓝块：只记账，不改表

## Slide 8
Sequence / 同一次 AllReduce 内
图 D2-2 拍间屏障：切分只在 L2
8
框架
L0 Host
L1 AIC
L2 AI CPU
L3 STARS
L4 Jetty
L5 网络
L6 对端
本拍全部 CQE 已收齐。L0 / L1 不参与。L3～L6 只捎带下一拍长度表。
尾包捎带 w_i+1
带内 footer（不新建连接）
原 Channel 带出
下一拍长度表
对端对齐 / 同一公式
Allocator 写 tile→VT_i+1
唯一调整点：L2 写下一拍连续 Tile，不碰算法、不回 L0

## Slide 9
Sequence / 生效点
图 D2-3 算法拍 i+1：同一 Jetty，新区间
9
框架
L0 Host
L1 AIC
L2 AI CPU
L3 STARS
L4 Jetty
L5 网络
L6 对端
仍走 L2→L6。Jetty / Channel / 对端角色不变，只是各口字节多少变。
按 tile→VT_i+1 下 Tile
仍是 Jetty k
仍是 Channel k
角色不变，字节多少变
Notify
拍 i+1 CQE
全部拍结束
Wait 返回
绿块：生效 L0 仍不改表

## Slide 10
Layers × time / docs/figures/d1_hop_layers.mmd
图 D1 三拍 × 七层
10
入口
L0
不写表
L1
Commit 一次
拍 i 蓝
L2
按 VT_i 挂 chunk
L3
每 VT 一条 TS
L4
Jetty doorbell
L5
Channel 出端口
L6
对端收齐
L2
poll stall
拍间 黄 唯一改表
L0
不参与
L1
不参与
L2
Allocator 写 VT_i+1
L3-6
只捎带 w_i+1
拍 i+1 绿
L2
按新表挂 Tile
L3
仍下原 VT
L4
仍是 Jetty k
L5
仍是 Channel k
L6
角色不变 字节变
出口
L1
Wait 一次
L0
仍不改表

## Slide 11
Optional path / docs/figures/c_epoch_sequence.mmd
图 C 对照：跨集体才走 L0 Allocator
11
拍内路径（推荐，AI CPU）
一次 HcclAllReduce 内 拍 i 收齐 → L2 改表 → 拍 i+1 生效 L0 不写表
跨集体路径（小消息 / CCU）
CCT e Wait 之后 L0 小 AllReduce + Allocator 下一次 Prepare 读新表
• 不要把「训练 step」和「算法拍」混为一谈。本方案主路径是算法拍。
• 同一步有多次集体时，跨集体路径要指定 epoch 集体，避免同一步切分前后不一致。
• 图模式要把 tile→VT 做成间接表，否则重放吃旧展开；拍内路径不依赖 Host 再下发。

## Slide 12
Ring vs HD
Ring 可逐拍切，HD 默认只在相变切
12
Ring
相邻两拍对端不变（next/prev） step i 的 stall 可直接切 step i+1 大消息（单拍 ≥1～2MB）可逐拍 收发双方尾包对齐长度表
HD Halving-Doubling
每拍换对端（rank XOR 2^i） 对端 A 的 stall 不能当对端 B 的 VT 权重 默认只在 RS→AG 相变切一次 Port 级 L2 权重可以跨拍留下
• 拍间必须收齐：有 hop pipeline 就关掉，或改成每 K 拍 / 只在相变切
• 不要为对齐再做一次全局小 AllReduce，会比一拍还贵
• CCU_SCHED 拍边界不一定暴露，逐拍切分首期只做 AI CPU

## Slide 13
Plan
落地顺序与验收
13
A 可观测
Mission/上下文绑 1 Jetty 打 stall，验证 stream_stall 单独涨时不切 Port
B 相变一次
RS→AG 之间切一次 Ring 与 HD 都能做 仍在同一次 AllReduce 内
C 大消息逐拍
仅 Ring、单拍够长 尾包对齐长度表 关 hop 重叠
D 生产约束
图模式间接表 与 OP_RETRY 共存 VT 数给融合留余量
验收
• 限速 1 个 UB Port 或 1 条 UBoE 到 10%：健康 VT 仍满速，集体不跟死链路走
• STARS / TS 轨迹：没有中途改 Jetty；权重只在拍边界或集体边界变
• 各 rank 下一拍长度表一致；950PR 上 L2 无额外 HBM 中继拷贝

## Slide 14
Risks
风险与明确不做
14
拍重叠
hop i+1 发送与 hop i 接收并行则没有屏障
关 pipeline，或退回相变 / 跨集体
HD 错切
把旧对端 stall 用到新对端 VT
HD 不默认逐拍，只切 RS→AG
cache / 图
AI CPU cache 或 aclgraph 重放旧表
CacheDisable；tile→VT 间接读
stall 混用
AI CPU 与 CCU 计数直接比较
T_hat 必须用本模式标定
CTP 丢包
无端到端 SACK，不能 Jetty 内重排
慢 VT 降权或隔离，走 OP_RETRY