## Slide 1
架构设计汇报
NVL72 多 QP 动态 VT 调度方案
非 Spectrum 以太网络下的流级多路径、PReCCL 式字节重分配与跨 Rail PXN 绕路
QP / VT
RAIL
PXN
先换 PATH 再换 RAIL
技术方案 v1.0 | 2026-09

## Slide 2
EXECUTIVE SUMMARY
结论先行：可行，但目标不是复刻 Spectrum-X
2
可以实现
保序 RoCE 上的流级多路径 按运行时拥塞动态改变各 VT 字节份额 部分故障时隔离慢/坏 QP
不能替代
逐包自适应路由 乱序接收与重排 选择性重传
设计原则
VT = Channel = QP 每 Rail 保留多个可调 VT 先 Rail 内换路径，Incast 再跨 Rail
推荐起点
8 VT = 4 Rail × 2 QP
L1 Rail 内重分配
→
L2 跨 Rail + PXN

## Slide 3
WHY NOW
问题背景：非 Spectrum 环境缺少逐包闭环
3
Spectrum-X
交换机逐包选择最空出口 CX8 乱序落位与重排 端到端遥测、拥塞控制、重传协同
非 Spectrum
QP 五元组必须稳定 ECMP 将一条 QP 固定到一条路径 同一 QP 仍受保序与 Go-Back-N 约束
生产痛点
大象流少、路径熵不足 其它作业可随时与本 QP 冲突 最慢 VT 决定 collective 完成时间
技术机会
• 用多个保序 QP 制造流级路径多样性，而不是逐包喷洒
• 把每个 QP 升格为独立 VT，让通信库能观测、建模和调权
• 利用可编程交换机做路径校验与队列遥测，不改变 QP 内路径

## Slide 4
PHYSICAL TOPOLOGY
NVL72 拓扑：网卡池化边界是 Compute Tray
4
Compute Tray 0
单 OS / PXN 域
GPU0
NIC0
Rail 0
GPU1
NIC1
Rail 1
GPU2
NIC2
Rail 2
GPU3
NIC3
Rail 3
Compute Tray 1
单 OS / PXN 域
GPU0
NIC0
Rail 0
GPU1
NIC1
Rail 1
GPU2
NIC2
Rail 2
GPU3
NIC3
Rail 3
Compute Tray 2
单 OS / PXN 域
GPU0
NIC0
Rail 0
GPU1
NIC1
Rail 1
GPU2
NIC2
Rail 2
GPU3
NIC3
Rail 3
NVLink Switch Fabric：72 GPU 同一 NVLink 域，但 PXN 不能跨 18 个 OS
默认池化：本 Tray 4 张 CX8 / 4 条 Rail；整柜 NIC 池化只保留为故障备份研究项

## Slide 5
GRANULARITY
为什么必须 VT = Channel = QP
5
错误抽象
一个 Channel 内藏 2 条 QP 通信库只看到一个 FIFO stall 无法知道是哪条 QP 与其它大象流冲突 也无法单独迁移该 QP 的字节
正确抽象
每个 QP 独占一个 Channel/VT 每 VT 有独立 stall、完成率和字节区间 下一 epoch 可单独改变权重 Rail 与实际 ECMP path 作为标签
可观测 → 可决策 → 可执行

## Slide 6
INITIAL CONFIGURATION
推荐映射：8 VT = 4 Rail × 2 QP
6
RAIL 0
VT0 = Channel0 = QP0
sport 固定 | path 0A
VT1 = Channel1 = QP1
sport 固定 | path 0B
≠
RAIL 1
VT2 = Channel2 = QP2
sport 固定 | path 1A
VT3 = Channel3 = QP3
sport 固定 | path 1B
≠
RAIL 2
VT4 = Channel4 = QP4
sport 固定 | path 2A
VT5 = Channel5 = QP5
sport 固定 | path 2B
≠
RAIL 3
VT6 = Channel6 = QP6
sport 固定 | path 3A
VT7 = Channel7 = QP7
sport 固定 | path 3B
≠
初始化约束
用交换机流表或主动探测确认 path_id；同 Rail 两条 QP 应落在不同上行。无法正交时，不把它们计作两份独立容量。

## Slide 7
CONTROL HIERARCHY
两级控制：先换 PATH，再换 RAIL
7
L1：Rail 内调节
触发：同 Rail 部分 VT 慢、部分正常 判因：某条 leaf→spine 上行发生 ECMP 冲突 动作：只在同 Rail 的 QP/VT 间迁移权重 成本：最低，不增加 NVLink 绕路
L2：跨 Rail 绕路
触发：同 Rail 所有 VT 同时恶化 判因：目的 leaf 下行或 NIC 入口 incast 动作：迁移到冷 Rail 的 VT 路径：其它 NIC 入站 → 本 Tray NVLink/PXN → 目标 GPU
避免过度反应：单 QP 冲突不应直接触发跨 Rail；跨 Rail 是处理最后一跳共享瓶颈的第二刀

## Slide 8
PXN DATA PATH
收端 Incast 绕路：换入口 NIC，保持 QP 内有序
8
正常路径
GPU i
NIC i
Rail i
NIC i
GPU i
Incast 后下一 Epoch
GPU i
GPU k
NIC k
Rail k
NIC k
GPU k
GPU i
NVLink/PXN
Ethernet / ECMP（保序）
NVLink/PXN
容量判断
CX8 800 Gb/s 约 100 GB/s；即使多个 Rail 向单 GPU 汇聚，NVLink5 仍有足够带宽。主要瓶颈仍是 Ethernet leaf，而不是 NVLink。

## Slide 9
OBSERVABILITY
遥测与判因：库内 Stall 为主，交换机 INT 为辅
9
通信库主信号
每 VT：tx/rx FIFO stall 完成字节、完成时间、重传/超时 在线估计有效带宽与预计完成时间 遥测 piggyback 在 collective 同步流量
交换机辅助信号
QP 实际 ECMP 上行 path_id leaf→spine 出口队列 / ECN 档位 目的 leaf 下行 / NIC 端口队列 只观测与校验，不逐包改路
判因规则
同 Rail 快慢分化 → L1 路径冲突 同 Rail 全慢 + 下行热 → L2 Incast 单 VT 连续超时 → 屏蔽 探测恢复后逐步加入
没有交换机遥测时：用“同 Rail 是否全慢”作为启发式；准确性和收敛速度会下降

## Slide 10
CONSISTENCY
Epoch 协议：只在 Collective 边界一致生效
10
1
执行
用 wₑ 完成本次 CCT
2
汇总
交换同一 epoch 的 VT 遥测
3
计算
各 rank 确定性生成 wₑ₊₁
4
生效
下一次 CCT 同步切换
稳定性约束
每 VT 保留最小探测份额 | 单步权重变化限幅 | 进入/退出阈值分离 | 部分故障屏蔽、周期探活 | 禁止迁移已提交到 QP 的字节
核心不变量：所有 rank 对同一次 collective 使用完全相同的 VT 字节划分

## Slide 11
ALLOCATOR
分配器：层次化优化，不做独立 AIMD
11
目标：让所有健康 VT 的预计完成时间接近，同时最小化跨 Rail/PXN 成本
Rail 内分配
按 VT 有效带宽切份额 保持 Rail 总份额不变
Rail 间分配
仅当 Rail 整体异常 降低热 Rail 总份额
约束投影
最小份额、变化限幅 NIC/GPU/PXN 容量上限
禁止：每 VT 独立 AIMD → 多个 VT 同时追逐“冷路径”，导致周期性振荡

## Slide 12
SCOPE
实施边界与依赖
12
首期范围
跨 NVL72 机柜的 Ethernet collective 大消息 AllReduce / AllGather / RS 再扩展 AlltoAll 与 EP
软件依赖
通信库：独立 channel/QP 与 epoch Rank 映射：4 GPU tray 对齐 PXN：同 OS 内代理 GPU/NIC
网络依赖
固定 sport 的 ECMP 可查询/探测 path_id per-port 队列或 ECN/INT 遥测
明确不做
• 不优化机柜内 NVLink/NVLS；不把 72 张 NIC 做成单个 RDMA 端点池
• 不逐包喷洒；不实现软件乱序接收或选择性重传
• 不在 CCT 中途切权重；小消息默认关闭动态调整

## Slide 13
VALIDATION
验证路线与成功判据
13
阶段 1 路径与成本
sport→path 稳定性 1/2/4/8 QP 性能 本地 NIC vs PXN
阶段 2 故障注入
单上行冲突 → L1 目的端 incast → L2 限速/丢包/失效恢复
阶段 3 训练验证
32/72/144/576 GPU 多租户与多消息尺寸 P50/P95/P99 CCT/JCT
≥98%
无拥塞性能
3–5 次
L1 收敛
显著下降
Incast P95
不挂死
单 VT 故障

## Slide 14
RISK REGISTER
主要风险与应对
14
虚假多路径
多个 QP 实际落同一上行
初始化 path_id 校验；无正交则降 VT 数
PXN 不可用
Rank/并行维与 tray、rail 不对齐
调度器按 4 GPU tray 对齐 communicator
控制振荡
遥测噪声、多个 VT 同时迁移
层次化分配、滞回、限幅、全局目标
资源反噬
Channel 多导致小 chunk、QP cache/SM 开销
大消息阈值；从 8 VT 起步，按收益扩展
跨租户干扰
借用兄弟 NIC 把拥塞转移给其它作业
交换机队列辅助；限制跨 Rail/PXN 配额

## Slide 15
RECOMMENDATION
决策建议与下一步
15
建议立项：以 PReCCL 式字节重分配为首期，保留 Theseus 式调度热切换接口
01
固定架构
8 VT / 4 Rail × 2 QP VT = Channel = QP
02
实现两级控制
Rail 内 Path 优先 Incast 才跨 Rail + PXN
03
交换机做观测
path_id + 队列/ECN 禁止逐包改路
04
用 P95 验收
先做多租户大消息 再扩展 AlltoAll/EP
成功形态：稳态几乎无损，路径冲突先局部修复，Rail 级 Incast 再使用 NVLink 兜底