## Slide 1
技术方案汇报
融合算子自动生成 MM + AllReduce
把集合通信求解器扩展到「边算边传」： 运行时只认计算→通信依赖；估时只为离线选型，不进内核当闹钟。
1 计算怎么切、谁先算完
2 写完才允许发给谁
3 重叠靠事件，不靠闹钟
面向非本领域听众 | 2026-09 对应 docs/fusion_milp_input.md

## Slide 2
结论先行
今天要拍的板：运行时认依赖，不认启动时刻
2
建议采用
计算编译器给：tiling + 谁生产哪一包 运行时：这块写完才允许发这一包 重叠靠事件自然发生 估时只在离线比较「几种打包/VT」时用 用完扔掉微秒数，不写进内核
不建议
不要让通信求解器去选矩阵乘切块 不要把「第 12 微秒启动」写进算子 访存争抢会让闹钟又偏又可能早发 写完就发且 Ring 已定时，连 MILP 都可以不做
背景 MILP = 混合整数线性规划，工业界用来离线搜「谁发给谁、走哪条路」。代表：TACCL、TE-CCL、SyCCL。它们输出的日程下降到库里也是等 CQE，不是墙上时钟。融合只多挂一条本地写完事件。

## Slide 3
问题从哪来
业务场景：一张卡算不完的线性层，要切到多卡
3
大模型里最常见的一层：Y = X W （矩阵乘，也叫 GEMM / Linear）
单卡
X、W 都在一张 NPU 上 算出完整的 Y 没有卡间通信
行并行（张量并行）
每张卡只持有 W 的一竖条 各卡算出 Y 的一块「半成品」 必须 AllReduce 才能得到完整 Y
我们要生成的融合算子
不要等全部半成品算完再通信 一块半成品写出来就往外传 计算和通信在时间上重叠
背景 张量并行（TP）：把一个很大的矩阵乘拆到多张卡上算。行并行时，每张卡的局部结果要加在一起——这就是 AllReduce。列并行对应的是 AllGather，不要和 AllReduce 混用。

## Slide 4
名词
背景：集合通信是什么，AllReduce 做什么
4
集合通信
一群卡按固定语义交换数据。 常见：AllReduce / AllGather / ReduceScatter / Broadcast。 通信库：NCCL（NVIDIA）、HCCL（昇腾）。
AllReduce
每张卡有一份同形状的数。 结束后每张卡都拿到 「所有卡对应位置加总」的结果。 训练里用来把切开来的线性层拼回去。
算法长什么样
常见 Ring（围成环，一拍传一块） 和 HD（对半加减，对端每拍换）。 本方案默认把这种邻居关系冻住， 求解器不换算法，只排何时发。
背景 可以把 AllReduce 想成「开会时每人报一个数，最后每人手里都是总和」。Ring 是按座位传纸条；HD 是按 1、2、4… 号距离对喊。求解器若连座位表一起搜，规模会爆，所以座位表（算法）建议给定。

## Slide 5
名词 / tiling
背景：矩阵乘不能整块算，必须切成 tile
5
Y 很大，片上缓存放不下。编译器把 Y 切成许多小矩形，一块一块算完再写出。
BM × BN
输出 Y 上一个小矩形的高和宽。 这是能交给通信的最小「成品块」， 叫 C-tile。
BK
沿 K 方向一次吃多长。 一个 C-tile 要折好几次 K 才算完、才能写出去。
循环顺序 / wave
先算哪一行、哪一列； 同一拍片上能并几块。 这决定「第几块何时出炉」。
背景 tiling = 切块策略，是计算编译器（Triton / CUTLASS / AscendC）的主业。它只回答「空间上切成哪些块」，不回答「通信走哪条网线」。选错切块，卡的算力都喂不饱，这不是通信求解器能替代的。

## Slide 6
名词 / 计算流图
背景：计算流图 = 这些 tile 按什么顺序、花多长时间
6
节点
每一个 C-tile（或同一拍的一组，叫 wave）。 必须和 tiling 切出来的块是同一套名字， 不能另编一套编号。
边 = 依赖
同一块输出沿 K 必须按序累加； kernel 里已经排好的发射顺序。 本方案要求这是「已经排好的计划」， 不是还可以随便重排的草稿。
dur = 耗时
这块占计算单元多久。 由切块大小和芯片峰值估出来， 当已知数，不当求解变量。 有了顺序和 dur，就能推出完成时刻。
背景 流图可以想成工厂流水线的工单：第 1 块 10 微秒、第 2 块接着做……。没有「谁先谁后」和「做多久」，就不知道半成品何时能装箱发货，通信求解器无法开工。

## Slide 7
实例 / dur 从哪来
关键澄清：流图不会发明耗时，只负责串成时间轴
7
第 1 步 代价模型填 dur
计算编译器拿切块尺寸和芯片峰值 算出「这一块占 Cube 多久」 写进节点，当成已知数 三种来源均可：屋顶线公式 / 按 K 片估 / kernel 打点实测
第 2 步 流图只做加法
已经排好谁先谁后 start[下一块] = 上一块结束时刻 finish = start + dur 没有第 1 步的微秒数，空流图给不出任何时间
背景 后面 3 页用同一套手算数字：2×2 个 C-tile，每块 10 微秒。峰值取整是为了能口算，不是芯片手册；换 950 的峰值表，步骤不变。

## Slide 8
实例 / 形状
手算实例：本 rank 上的一块局部矩阵乘
8
Y_partial = X @ W，FP16，K 已被张量并行切开 M=256 N=256 K=1024
切块 tiling
BM=BN=128，BK=256 C-tile 网格 2×2，共 4 块 每块内部沿 K 折 4 次才写完 wave=1：一次只算一块，四块串行
四个输出块怎么摆
N0 N1 M0 C00 C01 M1 C10 C11 每块写出 128×128 的半成品 必须整块写完才能进 AllReduce
背景 背景：大矩阵放不进片上缓存，所以切成 C-tile。本例故意切成 4 块，方便一页写完；真实线性层可能是几百块，公式相同。

## Slide 9
实例 / 代价模型
一步算出每块 dur = 10 微秒
9
一块的算术量和搬运量
乘法次数 FLOPs = 2×128×128×1024 = 3355 万次 读 X 262KB + 读 W 262KB + 写 Y 32KB 合计搬运 557KB
屋顶线：算得动还是搬得动
示意峰值 4.2 TFLOPS → 算要 8.0 μs 示意带宽 1.6 TB/s → 搬要 0.35 μs 取较慢的一边 = 8.0 μs（算力墙） 再加灌流水 1 μs + 排空 1 μs → dur=10 μs
四块形状相同 → dur[C00]=dur[C01]=dur[C10]=dur[C11]=10 μs （写进流图，MILP 当常数）
背景 屋顶线：把「算」和「搬」各估一次时间，谁慢听谁的。编译器也可以按 4 次 K 片估（1+4×2+1=10），或对 kernel 打点回填。三种都不进通信求解器。

## Slide 10
实例 / 时间轴
按发射顺序串起来，才得到「第几块几点钟出炉」
10
issue 序：C00 → C01 → C10 → C11 公式：下一块开始 = 上一块结束
C00
开始 0 μs 写完 10 μs ready 12 μs
C01
开始 10 μs 写完 20 μs ready 22 μs
C10
开始 20 μs 写完 30 μs ready 32 μs
C11
开始 30 μs 写完 40 μs ready 42 μs
背景 ready = 写完 + 2 μs（写到通信可见的固定延迟）。这 12/22/32/42 只是离线估算，用来比较打包方案。运行时是 C00 写完就发，不是到点闹钟。见下一页。

## Slide 11
拍板 / 抖动与争抢
运行时只要先后依赖，不要通信启动时刻
11
正确性：一条边就够
C-tile 写完（事件）→ 才允许 post 这一包 下一块继续算，上一包已经在路上 重叠是事件调度的自然结果 不需要、也不该给出「第 12 微秒启动」
估时不准是必然，也没关系
边算边传会抢同一套访存 规划时的 dur 一定会被带偏 再估也估不圆，因为一发通信 dur 就变 拆开循环：不用启动点，用完成事件 晚到就晚发，结果仍对
背景 背景：集合通信库（NCCL/HCCL）本来就是「上一跳 CQE 到了再发下一跳」，没有墙上时钟。融合只是多挂一条「本地这块矩阵乘写完」。定时器 post 在争抢下既慢又可能早发，属于错误下降。

## Slide 12
拍板 / 两层分工
估时只给离线选型用，用完扔掉微秒数
12
策略已钉死：可以没有 dur
冻 Ring、一块就是一包、写完就发、VT 已定 没有选择可搜 → 不要 MILP，不要启动时刻 编译器只给 tiling +「谁生产哪一包」这条边
还要选结构：才估时跑求解器
几块打一包、几条 VT、走哪条路 用估时比较谁的总时间短 交出的是打包和映射，不是闹钟 下降：wait(写完事件); post_wqe
背景 一句话：依赖保证对；估时只用来选方案；时钟不进内核。访存争抢的残差交给硬件仲裁；若还要运行时再切分，走自适应 VT，而不是改启动时刻。

## Slide 13
名词 / MILP 综合器
背景：现有求解器本来只干一件事——编通信
13
输入：卡怎么连、每条链路多慢、要做哪种集合、数据切成几块。 输出：一张时刻表——谁在何时把哪一块发给谁。
TACCL
把拓扑和集体语义写成整数规划 搜通信日程
TE-CCL / OptCCL
更细的时间或代价模型 仍只搜通信
SyCCL
用对称把大规模切成小问题 仍然不碰矩阵乘切块
背景 这些求解器假设「数据一开始就在」。融合场景里，数据是矩阵乘一块块生产出来的——所以我们只多加一条规矩：这块还没算完，不准发。求解器本体不用推倒重来。

## Slide 14
动机
要解决的低效：算完再传 vs 边算边传
14
现在常见（两阶段）
全部 C-tile 算完 → 再启动一次 AllReduce 时间 ≈ 计算 + 通信 卡在通信时计算单元空转
融合算子（目标）
第 1 块写出来就开始传 后面的块边算边传 时间 ≈ max(计算, 通信) 量级 这就是 MM+AllReduce 融合
背景 「融合算子」不是把两个 API 写成一个函数名就完了。关键是时间上重叠，且重叠必须合法：没生产出来的数不能提前进 AllReduce，否则结果是错的。

## Slide 15
分工理由
为什么不让求解器连切块一起搜
15
搜的东西不一样
通信变量：哪块数据走哪条链路。 切块变量：小矩形长宽、流水级数。 乘在一起，方程规模爆炸。
快慢模型不一样
链路用「启动延迟 + 每字节时间」。 切块快慢取决于计算单元和内存层次。 通信求解器没有一份可信的切块耗时表。
改切块等于改实现
切块、累加顺序、尾处理（bias/激活） 影响数值。这是计算编译器的职责， 通信求解器改了就是改 GEMM。
背景 如果以后要试几种切块，放在外层：计算编译器给出 3～5 套候选，每套跑一次通信求解器，比较总完成时间。切块仍然不进求解器内部。

## Slide 16
架构
方案：编译器给两份，求解器只编通信
16
计算编译器
① tiling ② 计算流图
→
机械推导
produce 边必须有 dur 仅离线可选
→
通信 MILP
离线搜结构 打包 / 链路 / VT
→
运行时
等写完事件再发 无启动时刻表
• 求解器可以决定：走哪条链路、哪个 VT、由哪个计算完成事件触发
• 求解器不可以决定：切块长宽、计算顺序、以及内核里的通信启动时刻
• 写完就发且 Ring/VT 已定时：连 MILP 都可以不做，只要 produce 边
背景 和上一页合起来：扩展的是「数据必须先算完再发」这条边。估时只为离线比较结构，不写进内核当闹钟。

## Slide 17
编译器接口
两份输入分别回答什么
17
tiling = 空间怎么切
Y 切成多少个 C-tile、每块多大 沿 K 要折几次才写完一块 循环先走哪一维、一拍并几块 写到内存后过多久通信才看得见 没有「第 3 块几点钟出炉」
计算流图 = 这些块何时算完
节点 = 上面那些 C-tile（同一套编号） 边 = 已排好的计算顺序 每节点做多久 没有「几块拼成一次 AllReduce 的一包」 那是切块网格上的简单合并规则
背景 只有 tiling：知道切成哪些块，不知道何时有货。只有流图：知道何时算完哪块，不知道通信按几块打一包。所以两份都要，但各自只答一件事。

## Slide 18
推导 / 避免重复输入
不必再要第三份：有货时间和资源占用都能推出来
18
上一轮讨论里出现过 produce、占用时间轴。它们不是编译器另交的图，而是下面两个函数。
何时有货 ready
约定：连续若干个 C-tile 合成通信的一包 （默认同一块 C-tile 就是一包，最简单） 这一包的 ready = 其中最晚写完的那块 再加一个固定的写出延迟
计算占了哪些资源
每个 C-tile 带一份固定配额 （占几条计算单元、吃多少内存带宽） 按流图的起止时间扫一遍 就得到每个时刻还剩多少给通信
背景 若让编译器再手填一张「谁生产哪一包」的表，容易和切块网格不一致。规定「只能按 C-tile 整块合并」，表就是一个除法，检查对齐即可。

## Slide 19
合同一页纸
求解器看见什么、交出什么
19
吃进去
原来就有的：网络怎么连、链路多慢、 AllReduce、Ring/HD 怎么传 新加上的：tiling、计算流图 （以及切几块打一包、写出延迟两个数）
交出来
结构：哪一包、走哪条路、挂在哪个写完事件上 保证：没有事件就绝不发 不交：墙上时钟启动点、新的切块、新的计算顺序
背景 离线目标函数可以用估时的总完成时间来比方案。比完之后微秒数丢掉，只把事件边和映射写进算子。

## Slide 20
直觉
一张图看完数据怎么走
20
切
编译器把 Y 切成 C-tile
→
算
按流图一块块算 写完才算有货
→
叠
写完事件一到 立刻 post 这一包
→
齐
所有包加总完成 每张卡都有完整 Y
• 「切」和「算」的规则来自计算编译器，开会前就定死
• 「叠」是挂事件：写完才发。不要下降成启动时刻表
• 任何试图在「叠」里改「切」的方案，都退回上一页的不建议
背景 验收很好懂：融合后的总时间，应明显短于「先算完再 AllReduce」；且数值与两阶段结果一致（加法顺序若要求确定，邻居关系必须冻住）。

## Slide 21
边界
明确不做，避免范围膨胀
21
不搜切块长宽
交给 Triton / AscendC / 手工 kernel
不重排计算顺序
改顺序就是改矩阵乘实现
不把激活挪过 AllReduce
会改数值，必须事先钉死在前或在后
不把启动时刻写进内核
运行时只认写完事件；估时不准是必然
不把「试几套切块」塞进同一个方程
外层试 3～5 套，每套单独求一次通信

## Slide 22
决策
建议与下一步
22
立项口径：运行时只加「写完才发」的依赖；估时仅离线选打包/VT。切块仍由计算编译器给定，启动时刻不进内核。
01
冻结接口
tiling + produce 边 必给；dur 仅离线可选
02
最小内核改动
挂写完事件再 post 禁止定时器启动
03
先冻通信算法
Ring/HD、写完就发 无选择时不做 MILP
04
用总时间验收
对比两阶段基线 数值必须一致
背景 详细合同见 docs/fusion_milp_input.md 第 11 节。切块归计算编译器；运行时只认写完事件；时钟不进内核。

## Slide 23
备忘 / 可留在材料最后
附录：一分钟对照表
23
GEMM / MM / Linear
矩阵乘 Y = XW，大模型最重的计算之一
AllReduce
多卡各持一份数，结束时每卡都有总和
tiling
把大矩阵切成小矩形（C-tile）以便放进片上缓存
计算流图
这些 C-tile 的发射顺序；耗时 dur 由代价模型事先填入
屋顶线 / dur
算的时间和搬的时间取较慢边；本例每块 dur=10 μs
MILP 综合器
离线搜通信结构；输出下降成事件边，不是闹钟
融合算子
同一段内核里边算矩阵乘边做 AllReduce
produce 边
这些 C-tile 写完才允许发对应一包（运行时硬约束）
ready 估时
离线用的数字；运行时不读。不准是必然，只影响是否选到最优结构
Ring / HD
AllReduce 的两种经典传法；本方案建议给定、不搜